УССУРИЙСКИЙ

АВТОРЕМОНТНЫЙ

ЗАВОД

Дизельные электростанции малой мощности

| Модель | D2500 | D2500L | D4000 | 4,5GF1 | 4,5GF2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компоновка корпуса | открытого типа в трубчатой раме | открытого типа на 2-х колесах | открытого типа в трубчатой раме | открытого типа на 2-х колесах | закрытого типа на 4-х колесах |
| Номинальная мощность станции | 1,8 кВт | 2,8 кВт | 4,5 кВт |
| Номинальные обороты | 3000 об/мин |
| Максимальная мощность станции | 2 кВт | 3 кВт | 5 кВт |
| Максимальная мощность двигателя | 2,8 кВт | 4,4 кВт | 6,6 кВт |
| Род тока, напряжение, частота | переменный, 230В / 50Гц |
| Модель двигателя | 170F | 178FA | 186FA |
| Тип двигателя | одноцилиндровый, 4-тактный дизель с воздушным охлаждением |
| Рабочий объем | 211 см³ | 296 см³ | 406 см³ |
| Диаметр × ход поршня | 70 X 55 мм | 78 X 62 мм | 86 Х 72 мм |
| Объем масла | 0,75 л | 1,10 л | 1,65 л |
| Потребление топлива на 1 кВт*ч | менее 287 г | менее 280 г | менее 273 г |
| Потребление топлива за час работы при номинальной мощности | 517 г | 784 г | 1229 г |
| Метод запуска | ручной стартер, электрический стартер |
| Аккумуляторная батарея | 12В, 24Ач | 12В, 36Ач |
| Объем топливного бака | 15 л |
| Размеры (Д Х Ш Х В) | 655 Х 470 Х 560 мм | 655 Х 470 Х 660 мм | 675 Х 470 Х 560 мм | 720 Х 480 Х 735 мм | 940 Х 550 Х 725 мм |
| Общая масса | 53 кг | 65 кг | 95 кг | 163 кг |
| Приборный щиток | замок зажигания, вольтметр, индикатор давления масла, две розетки 230В, переключатель нагрузки, контакты для зарядки АБ |
| Автоматика | выключение при падение давления масла в двигателе |
| Цена | 695 USD | 735 USD | 805 USD | 870 USD | 1025 USD |

- Цены действительны с 01.01.2018 года.

- Цены включают предпродажную подготовку, заправку техническими жидкостями, монтаж АКБ. Электростанции полностью готовы к работе.

Открытого типа, на 2-х колесах				Закрытого типа, на 4-х колесах

- складывающиеся рукоятки, колеса				- звуко, тепло-изоляционный кожух

- удобство транспортировки

# Text boxes

Приморский край, г. Уссурийск, ул. Амурская, 71

Тел.:  (4234) 33-59-55,  924-733-33-05

www.uarz-dv.ru,  uarz1934@mail.ru